ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу

Іщенко Лілії Володимирівни

«Геохімічні особливості ореольних вод бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій у породах Західно-Донецького грабену»,

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

за спеціальністю 04.00.02 – геохімія.

- Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковими та науково-дослідними роботами

Перспективи відкриття нових рудних та вуглеводневих родовищ в Україні залежить від впровадження нових підходів до методів їх прогнозування та пошуку. Це потребує наукового пояснення такого геологічного явища, як бітумо-гідротермальні мінеральні асоціації та їх ореольні води у породах антиклінальних структур, що контролюються зонами глибинних розломів.

На прикладі Микитівського, Дружківсько-Костянтинівського та Слов’янського гідротермальних рудних полів Західно-Донецького грабену в результаті виконання геохімічних, мінералого-петрографічних та гідрогеологічних досліджень автору вдалося створити геохімічну флюїдодинамічну модель формування ореольних вод та визначити генетичні джерела вуглеводнів бітумів, яка сприятиме створенню цілісної концепції формування ореольних вод бітумо-гідротермальних асоціацій та дає можливість пояснити причини спільного просторового знаходження гідротермальної рудної мінералізації та твердих бітумів у різних регіонах. Це, у свою чергу, дає можливість обгрунтувати нові підходи до прогнозування і пошуку захованої гідротермальної мінералізації та покладів вуглеводнів.

Дисертаційна робота Іщенко Л.В. грунтується на матеріалах науково-дослідних робіт, які пов’язані з із визначенням хімічного складу підземних вод регіону та встановленням закономірностей формування гідрогеохімічних аномалій: «Особливості міграції галогенів та закономірності формування гідрогеохімічних аномалій з метою прогнозування родовищ корисних копалин та запобігання неінфекційних захворювань населення» (державний реєстраційний № 0115U001588), «Використання хімічного та ізотопного складу вуглеводнів для прогнозування покладів нафти і газу у складчастих регіонах України» (державний реєстраційний № 0118U100312), а також з оцінкою впливу на навколишнє природне середовище пошукових свердловин на нафту і газ «Оцінка впливу на геологічне середовище при спорудженні та експлуатації пошукової свердловини №2 Щиглівської площі Західно-Гутської ліцензійної ділянки» (ТОВ «Нафтогазенергопром» 2017-2018 рр.).

- Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків

Наукові положення та висновки представлені у дисертації Іщенко Л.В. є достовірними, науково обгрунтованими і підтвердженими практичним впровадженням, про що є відповідні довідки.

Отримані здобувачкою висновки дисертаційної роботи характеризуються достатньо високим рівнем достовірності завдяки опрацюванню 247 наукових праць, використанню великого обсягу фактичних матеріалів та застосування  комплексу геологічних, гідрогеохімічних та геохімічних досліджень.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що:

- Уперше на основі ізотопних досліджень вуглецю встановлено, що тверді бітуми у породах гідротермальних рудних полів Західно-Донецького грабену утворюються за рахунок двох генетично різних джерел: вуглецю і водню ендогенних флюїдів та органічної речовини вугленосних товщ карбону.

- Уперше для регіону побудовано генетичну модель формування бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій рудних полів регіону.

- Уперше для Західно-Донецького грабену доведено, що ореольні води бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій формуються за рахунок двох протилежних процесів:

- розчинення підземними водами у зоні вільного водообміну сульфідних мінералів;

- висхідного розвантаження по зонах розломів напірних вод глибикого формування, що вміщують ендогенні мінералоутворюючі рудні хімічні елементи та вуглеводневі сполуки.

- Уперше для гідротермальних рудних полів Дніпровсько-Донецького палеорифту побудовано синергетичну флюїдодинамічну модель формування ореольних вод бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій;

- Оцінка змісту дисертації, її завершеності та оформлення

Загальна побудова дисертації Іщенко Л.В. є логічною, дослідження є завершеним, про що свідчить отримання результатів відповідно до поставленої мети і наукових завдань. Дисертаційна робота обсягом 177 сторінок складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У загальних висновках відображено наукові та практичні результати дослідження, що наведені на чотирьох сторінках.

У першому розділі «Сучасний стан вивченості та методика досліджень» проведено аналіз попередніх досліджень, що стосуються процесів формування бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій та їх ореольних вод і наведено методику досліджень, яка застосовувалася в ході виконання дисертаційної роботи.

У другому розділі «Геологічні особливості Західно-Донецького грабену» розглянуто геологічні особливості Західно-Донецького грабену: розглянуто літологічні комплекси порід у геологічному розрізі території, проаналізовано положення грабену в структурі Дніпровсько-Донецького палеорифту, тектонічні та гідрогеологічні особливості території досліджень. Представлено геологічні карти, розрізи та стратиграфічні колонки.

Визначено, що в зонах глибинних розломів сформувалися поліхронні осередки тепломасоперенесення, в яких відбувається розвантаження теплового потоку, ендогенних флюїдів та підземних вод, що формують гідрогеохімічні аномалії різного генезису із бітумо-гідротермальними мінеральними асоціаціями та ореольними водами.

У третьому розділі «Особливості формування хімічного складу підземних вод регіону». Головний вплив на процеси формування хімічного складі підземних вод, окрім процесів, що відбуваються у зоні вільного водообміну, здійснюють геологічні процеси, які регулюють термодинамічні та хімічні рівноваги у природних геологічних системах в осадових породах.

Розглянуто явище гідрогеохімічної зональності, що і визначає утворення гідрогеохімічних аномалій різного генезису в межах яких виділяються і ореольні води.

У четвертому розділі «Гідрогеохімічні аномалії, ореоли розсіювання та ореольні води рудних полів Західно-Донецького грабену» наведено та проінтерпретовано результати власних розробок автора.

Досліджено хімічний склад ореольних вод Микитівського, Дружківсько-Костянтинівського та Слов’янського рудних полів. Встановлено гідрогеохімічні аномалії для Hg, As, Sb, Zn, Pb, що є основними мінералоутворуючи хімічними елементами рудних полів. Проведено кореляційний аналіз на встановлення гідрогеохімічних асоціацій елементів-індикатрів на пошуки захованого ртутного, ртутно-стибієвого, поліметалевого типів зруденіння та покладів вуглеводнів. Проаналізовано фізико-хімічні особливості цих хімічних елементів у різних середовищах міграції та зроблено висновок про те, що високі концентрації елементів, які були визначені в ореольних водах, забезпечуються не лише розчиненням та вилуженням рудних гідротермальних мінералів, а й надходженням їх у зону мінералоутворення разом з глибинними флюїдами.

У п’ятому розділі «Геохімічні особливості формування ореольних вод бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій» на основі ізотопного складу вуглецю визначено генезис бітумів гідротермальних рудних полів регіону. Побудовано генетичну модель формування бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій, утворення яких відбувалося за рахунок біогенно-абіогенних джерел – органічної речовини теригенних товщ та вуглеводневих сполук, що мігрували разом із ендогенними гідротермальними потоками.

Обгрунтовано синергетичну флюїдодинамічну модель формування ореольних вод бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій у породах Західно-Донецького грабену. Встановлено, що цей процес може відбуватися лише завдяки синергетичній взаємодії двох різних за спрямованістю процесів у підземній гідросфері: розчинення сульфідних мінералів інфільтраційними водами у зоні вільного водообміну (зоні гіпергенезу) та перенесення (в іонній та суспензійній формах) рудних елементів флюїдними ендогенними потоками, що розвантажуються по глибинних розломах.

Визначено можливості використання ореольних вод та бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій для прогнозування та пошуку захованого зруденіння і покладів вуглеводнів. Результатом цього є впровадження рекомендації на основі практичних висновків дисертаційної роботи, що дозволила на одній з нафтогазопошукових ділянок на території дослідження отримати геологічну та економічну ефективність у вигляді припливів нафти до пошукової свердловини.

- Дискусійні положення, зауваження та пропозиції

За загальної позитивної оцінки до даної дисертаційної роботи необхідно звернути увагу на деякі положення, що не отримали належного розкриття в ній, а тому потребують певних зауважень та запитань. Зокрема:

- У § 5.2.1. «Геохімічні перетворення у системі «сульфідні мінерали-підземні води» досліджено процес переходу катіонів сульфідних мінералів у водний розчин, проте не досить переконливо обгрунтовано термодинамічні характеристики розчинення сульфідів інфільтраційними водами у зоні гіпергенезу.

- У § 5.3. «Флюїдодинамічна модель формування ореольних вод бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій регіону» авторкою доведено синергетичну взаємодію різних за генезисом та напрямком обміну речовин та енергії геологічних процесів (стор. 132-136). Але цей процес виглядає досить гіпотетичним і повністю не висвітлює важливість фактора ендогенних флюїдів при формуванні ореольних вод бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій.

- У § 5.4. «Використання бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій та їх ореольних вод для геологічного прогнозування» не досить універсальними та чіткими виглядають розроблені критерії прогнозування покладів нафти та газу, що підтверджені впровадженням ТОВ «Нафтогазенергопром» рекомендації розробленої на основі дисертаційних висновків авторки. Не наведено дослідження структурно-тектонічних та літолого-фаціальних умов для генерації, міграції та акумуляції покладів нафти і газу.

- Як ви вважаєте бітумо-гідротермальні мінеральні асоціації є генетичними чи це просто просторовий збіг бітумів та гідротермальних мінералів?

- Яким чином дисертант доводить присутність синтезованих вуглеводнів у бітумах?

- Повнота викладу нуакових положень, висновків і рекомендацій в опублікованих працях.

Основні наукові положення дисертації відображено у 22 наукових працях, у тому числі 7 наукових статтях, що опубліковані у журналах, що входять до наукометричних баз Index Copernicus та Web of Science та затверджені переліком МОН України та 14 тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Окремі положення дисертації використовувалися під час укладання «Мінералого-петрографічного словника» співавтором якого є автор. З наукових публікацій, які видані у співавторстві, використані лише ті положення, розробка яких належить особоисто автору.

- Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.

Зміст автореферату є ідентичним зі змістом основних положень дисертаційного дослідження. Внесені до нього положення є основними.

- Відповідність вимогам «Порядку присудження наукових ступенів…..» та нормативним актам МОН України.

Дисертаційна робота Іщенко Л.В. відповідає вимогам, зокрема відповідних пунктів «Порядку присудження наукових ступенів» (Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 року та № 1159 від 30 грудня 2015 року) щодо дисертаційних робіт, які представляються на здобуття наукового ступеня кандидатат наук, інших нормативних актів МОН України та паспорту спеціальності 04.00.02 – геохімія.